|  | GM---C243/--C02 |
| --- | --- |

Patine blanche jexable à base solvant

| Principales caractéristiques du produit: |
| --- |
| Application par pulvérisation Très facile à enlever | Séchage rapide Bon dessin du pore |

| Usage conseillé: | Convient pour la réalisation d’effets « vieillis » sur meubles et ouvrages pour intérieur |
| --- | --- |
| Dilution: | De 50 à 500% avec alcool éthylique ou acétone. |
| Méthode d’application : | pistolet à godet, enlever ensuite le produit en excès à l’aide de papier de verre ou de laine d’acier. |
| Préparation du support : | Fond PU, acrylique, polyester. Poncer soigneusement avec papier grain 320. |

Caractéristiques  Chimique-Physiques de chaque  version :

La série GM---C243/--C02 est constitué d’une dispersion de pigments dans des solvants et des résines organiques spéciales. La stabilité à la lumière des pigments utilisés est excellente pour l’intérieur.

| Version | Résidu Solide (%) | Poids Spécifique (g/cm3) |
| --- | --- | --- |
| GM---C243/--C02 |  | 51 ± 2 | 1,300±0,030 |

Séchage: 1 à 2 heures à température ambiante, une demi-heure au four à 40°. Survernissage: La série GM---M048 peut être survernie avec des finitions PU, acryliques ou Nitro. Pour le choix de la finition il faut s’assurer de la compatibilité entre le fond et la finition.

Remarques:

Non soumis à péremption. Après une période prolongée de stockage vérifier la présence éventuelle de sédiment au fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant utilisation.

# Text boxes

Renner Italia S.p.A.  via Ronchi  Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy  Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312  info@renneritalia.com  www.renneritalia.com